Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PZOSiPO.241.12.2018

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych z wykorzystaniem typowych przyrządów – mierników analogowych i cyfrowych | Tablica dydaktyczna z możliwością pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych: napięcia, natężenia i oporności powinna być urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do celów dydaktycznych, które umożliwia wykonywanie doświadczeń z następujących działów elektrotechniki: obwodów prądu stałego, obwodów prądu zmiennego, magnetyzmu. 1. Urządzenie powinno umożliwiać następujący minimalny zestaw doświadczeń: Pomiary napięcia i natężenia prądu Sprawdzania prawo Ohma Sprawdzenie prawa Kirchhoffa ( I i II) Pomiar oporu elektrycznego (rezystancji), pojemności elektrycznej i indukcyjność obwodów Badanie ładowania i rozładowywania kondensatorów Badanie obwodów oporowo-pojemnościowych, Badanie obwodów oporowo-indukcyjnych, Badanie obwodów oporowo -pojemnościowo-indukcyjnych, Wyznaczanie energii magnetycznej ( pomiary indukcji i natężenia pola magnetycznego) Określanie siły mechaniczne w obwodzie elektrycznym ( Prawo –reguła Fleminga) Badanie (wyznaczanie) indukcji wzajemnej 2. Konstrukcja urządzenia. Urządzenie powinno się składać: Z tablicy (płyty montażowej) w której umieszczenia się pozostałe elementy tworząc w ten sposób obwód: Podstawowych mierników elektrycznych jak amperomierz i woltomierz ( prądu stałego, prądu zmiennego lub uniwersalnych) Kostek – modułów lub elementów o innych nazwach zawierających elementy obwodów elektrycznych i magnetycznych pozwalających przy pomocy tablicy (płyty montażowej) zestawić obwody elektryczne do przeprowadzenia ww. doświadczeń. 3. Przykładowe elementy umieszczone w kostkach (modułach): Oporniki Kondensatory Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym i magnetycznym do doświadczeń z indukcyjnością Potencjometry Oprawki z żarówkami o różnym napięciu Uchwyty do dwóch ogniw Kompasy (kompas) Kołki zwierające Przyciski włączające Przełącznik(i) Przewody łączące Urządzenie może zawierać również inne elementy takie jak mierniki analogowe i cyfrowe, zasilacze, generatory, oscyloskopy. Urządzenie może umożliwiać wykonywanie innych doświadczeń z elektrotechniki. | 2 |
| 2. | Urządzenia do badania układów i elementów elektronicznych | Stanowisko do badania podstawowych elementów elektronicznych - urządzenie laboratoryjne przeznaczonym do celów dydaktycznych, które umożliwia badanie (sprawdzanie, wykonywanie charakterystyk) elementów elektronicznych . Stanowisko powinno umożliwić badanie pojedynczych elementów oraz układów składających się z tych elementów. 1. Minimalny zestaw wykonywanych doświadczeń przy pomocy urządzenia: Charakterystyka potencjometru, Charakterystyki diody, Charakterystyki diody Zenera, Charakterystyki diody LED, Charakterystyki tranzystorów, Charakterystyki tranzystora jednozłączowego, Charakterystyki tyrystorów, Charakterystyki termistorów. 2. Konstrukcja urządzenia. Urządzenie powinno się składać: Z tablicy (płyty montażowej) w której umieszczenia się pozostałe elementy tworząc w ten sposób obwód elektroniczny do badania: Podstawowych mierników elektrycznych jak amperomierz i woltomierz ( prądu stałego, prądu zmiennego lub uniwersalnych) Kostek – modułów lub elementów o innych nazwach zawierających elementy obwodów elektronicznych pozwalających przy pomocy tablicy (płyty montażowej) zestawić obwody elektroniczne do przeprowadzenia ww. doświadczeń. Przykładowe elementy elektroniczne umieszczone w kostkach (modułach): Dioda Si Tranzystor sygnału PNP Tranzystor sygnału NPN Tranzystor mocy PNP Tranzystor mocy NPN Dioda LED, czerwona i zielona Podczerwona dioda LED Tranzystor jednozłączowy UJT Tyrystor (krzemowy prostownik sterowany) Tyrystor symetryczny; Fototranzystor Fotorezystancja fotorezystora Dioda Zenera Rezystor PTC Rezystor NTC Potencjometr Urządzenie może zawierać również inne elementy takie jak mierniki analogowe i cyfrowe, zasilacze, generatory, oscyloskopy. Urządzenie może umożliwiać wykonywanie innych doświadczeń z elektroniki. | 2 |

# Footnotes

Nazwy doświadczeń ćwiczeń mogą być  zapisanie w innej formie

Nazwy doświadczeń ćwiczeń mogą być  zapisanie w innej formie