### Załącznik nr 5c do SIWZ

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3. Dostawa schodołazu  ze szkoleniem.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry wyposażenia. | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa schodołazu gąsienicowego przeznaczonego do transportu osób na wózkach inwalidzkich z parteru na I piętro z zasileniem bateryjno-akumulatorowym, udźwig: 150kg wraz ze szkoleniem osób obsługujących do Centrum Kształcenia Praktycznego. Wymagane parametry praca pod bezpiecznym napięciem nie więcej niż 24V wymagana ładowarka akumulator min 30Ah sygnalizacja stanu naładowania dopuszczalna wielkość spocznika nie więcej niż 1000x1800 maksymalna waga osoby transportowanej wraz z wózkiem 150kg wymiary zewnętrzne w mm nie większe niż 1000x400x200mm zatrzymanie urządzenia w przypadkach zagrożenia za pomocą przycisku STOP prędkość w górę minimum 5 m/min prędkość w dół minimum 5 m/min waga nie więcej niż 80 kg 12. Zgodność z Europejską Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108 EWG, zgodność z Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 007/47” „lub równoważne” 13. Tryb awaryjny (gwarantowany zjazd i wjazd), dodatkowo ręczny system zjazdu 14. Gąsienice z niebrudzącej gumy, o wysokim współczynniku tarcia Szkolenie obejmie 5 osób. Zakres szkolenia: instrukcja fabryczna i zakładowa bhp dotycząca urządzenia, instruktaż stanowiskowy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). | 1 |